Znak sprawy ZP - 04/2021/DM                                                                                                         Załącznik nr 1

WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

1.  Oferowane oleje silnikowe i hydrauliczny powinny być produktami oryginalnym tzn. winny być

wytwarzane przez producenta będącego właścicielem receptury oraz symboli, nazw i znaków

towarowych stosowanych do ich oznaczenia;

2.  Oferowane oleje muszą pochodzić wyłącznie z bieżącej produkcji (maksymalnie 6 miesięcy od

daty produkcji) i powinny charakteryzować się trwałością nie krótszą niż 24 miesiące;

3.  Opakowania, w których dostarczane będą olej muszą być fabrycznie napełnione, stosownie

oznaczone: pełna nazwa produktu, nazwa producenta, data produkcji, oraz posiadać

zabezpieczenia np. plomby ze znakami producenta, potwierdzającymi nienaruszalność zawartego

w nich produktu.

4.  Oferowane oleje muszą być wyprodukowane za świeżej bazy olejowej. Dostawca nie może

oferować olejów, do produkcji których użyto olejów i komponentów regenerowanych –

przepracowanych.

5.  Poszczególne oleje muszą spełniać normy i aprobaty zalecane przez producentów autobusów

eksploatowanych przez MZK Sp. z o.o. w  Chojnicach.

6.  Oleje będą dostarczane do siedziby Zamawiającego partiami w pojemnikach około 20 l i 200 l.

7.  Zamawiający każdorazowo będzie informował Dostawcę drogą elektroniczną lub telefonicznie o ilości

zapotrzebowania, a Dostawca będzie zobowiązany dostarczyć na własny koszt

przedmiot zamówienia w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania informacji;

8.  Na oferowany przedmiot zamówienia Dostawca  zobowiązany jest posiadać kartę bezpieczeństwa oraz

świadectwo jakości (atest) potwierdzające jakość oferowanego przedmiotu zamówienia.

RODZAJE OLEJÓW

1.  Wielosezonowy syntetyczny olej do wysokoprężnych silników Diesla z turbodoładowaniem,

pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Klasa lepkości SAE: 5W/30

Klasa jakości API: CJ-4, ACEA E4, E6, E7, E9

Gwarantowany przebieg oleju w silnikach  -  40.000 km

Aprobaty: MAN M3477, MAN  M3677

Wielosezonowy, syntetyczny olej Low SAPS z technologią System5 do wysokoobciążonych silników Diesla z niską emisją spalin, zgodnie z wymogami normy Euro VI.

Stosowany w pojazdach wyposażonych w katalizatory SCR lub recyrkulację gazów wydechowych EGR, oraz DPF

2.  Wielosezonowy półsyntetyczny olej do wysokoprężnych silników Diesla z turbodoładowaniem,

pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Klasa lepkości SAE: 10W/40

Klasa jakości API: CI-4/ CH-4/ CG-4,  ACEA E4, E6, E7

Gwarantowany przebieg oleju w silnikach  -  40.000 km

Aprobata: MAN M3277

Wielosezonowy, półsyntetyczny olej do wysokoobciążonych silników Diesla z niską emisją spalin, zgodnie z wymogami norm Euro IV, Euro V, Euro VI.

Stosowany w silnikach wysokoprężnych wyposażonych w filtr cząstek stałych DPF i/lub w technologii SCR

5. Wielosezonowy półsyntetyczny olej do przekładni hydraulicznych, automatycznych skrzyń

biegów

Klasa: ATF DEXRON  IIIH; IIIG

Przebieg oleju w skrzyniach biegów:      Voith  80.000 km

ZF     60.000 km

Aprobaty:  Voith H55.6335xx, MAN 339 typ V-1, V2