Znak sprawy ZP - 03/2021/DM                                                                                                   Załącznik nr 1

WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Wymagania ogólne

1.  Oferowany płyn chłodzący powinien być produktem oryginalnym tzn. winien być wytwarzany

przez producenta będącego właścicielem receptury oraz symboli, nazw i znaków towarowych

stosowanych do ich oznaczenia;

2.  Oferowany płyn chłodzący musi pochodzić wyłącznie z bieżącej produkcji (maksymalnie 6

miesięcy od daty produkcji) i powinny charakteryzować się trwałością nie krótszą niż 24 miesiące;

3.  Opakowania, w których dostarczane będą płyny chłodzące muszą być fabrycznie napełnione,

stosownie oznaczone: pełna nazwa produktu, nazwa producenta, data produkcji, oraz posiadać

zabezpieczenia np. plomby ze znakami producenta, potwierdzającymi nienaruszalność zawartego

w nich produktu.

4.  Płyn chłodzący powinien być dostarczany do siedziby Zamawiającego partiami w pojemnikach

około 20 l i około 200 l;

5.  Zamawiający każdorazowo będzie informował Dostawcę drogą elektroniczną lub telefonicznie o ilości

zapotrzebowania, a Dostawca będzie zobowiązany dostarczyć na własny koszt przedmiot zamówienia

w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymania informacji;

6.  Na oferowany przedmiot zamówienia Dostawca zobowiązany jest posiadać kartę bezpieczeństwa oraz

świadectwo jakości (atest) potwierdzające jakość oferowanego przedmiotu zamówienia.

Charakterystyka i zastosowanie

Wielosezonowy, nowej generacji G 12+ płyn do chłodnic o wydłużonym działaniu przeznaczony do stosowania w układach chłodzenia samochodów ciężarowych, autobusów i ciężkich maszyn budowlanych.

Płyn oparty na technologii kwasów organicznych i krzemianów powodujących przyśpieszoną i wzmocnioną ochronę przeciw korozji i kawitacji, zabezpieczającą elementy układu chłodzącego przed korozją i kawitacją w zakresie eksploatacji do 250 tyś km lub w okresie 5 lat.

Skuteczny do silników wyposażonych w chłodnice aluminiowe, żeliwne i układy mieszane. Płyn gotowy do użycia. Termin przydatności: 3 lata w przypadku przechowywania w opakowaniach szczelnie zamkniętych.

Bezpieczny dla elementów gumowych i tworzyw sztucznych, zapobiegający powstawaniu osadów i kamienia.

Bezpieczny dla środowiska naturalnego.

Gwarantowana temperatura krystalizacji – min. 350 C

Barwa – kolor czerwony

Aprobata: MAN 324 SI-OT