Załącznik nr 1

WYMAGANIA   DOTYCZĄCE   PRZEDMIOTU   ZAMÓWIENIA

- Wymagania dotyczące oferowanych nowych opon

- Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę własnym transportem do magazynu Zamawiającego nowych, homologowanych bezdętkowych z wyznacznikiem zużycia bocznego opon typu miejskiego do autobusów.

- Wykonawca zaoferuje opony wielosezonowe (całoroczne), zapewniające przebieg co najmniej 100.000 km, umożliwiające bezpieczną eksploatację niezależnie od pory roku oraz warunków pogodowych.

- Oferowane opony muszą być kompatybilne z obecnie używanymi przez Zamawiającego.

- W ceny jednostkowe poszczególnych opon należy wliczyć koszt wymiany (przełożenia) opony wraz 
z wyważeniem koła.

- Minimalny okres gwarancji dla nowych opon wynosi 24 miesiące, licząc od dnia dostawy.

- Dostawy cząstkowe realizowane będą po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym przez Zamawiającego najpóźniej w ciągu 24 godzin od zgłoszenia telefonicznego.

- Parametry techniczne opon:

| Lp. | Rozmiar opony | Typ opony | Wskaźnik nośności i indeks prędkości | Obecnie stosowane opony |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 265/70 R 19.5 | M+S | 140/138 M lub L | GOODYEAR, MICHELIN URBANMAX MCA |
| 2 | 275/70 R 22.5 | SP 741 | 148/145 J | SAUA CITY U4 CONTINENTAL CONTI URBAN HA3 |
| 3 | 225/75 R 16C | M+S | 121/120 R | CONTINENTAL |
| 4 | 295/80 R 22,5 | M+S | 152/148 L | GOODYEAR |

- Wymagania dotyczące usługi regeneracji opon metodą „na zimno”

- Poprzez regenerację „na zimno” należy rozumieć regenerację polegającą na przyklejeniu do oszorstkowanej opony gumowego pasa z gotową już rzeźbą bieżnika, procesy termiczne stosowane w tej technologii służą jedynie wywołaniu zjawiska wulkanizacji łączonych elementów.

- Regeneracja opon odbywać się ma zgodnie z homologacją wydaną jednostce bieżnikującej przez ministra Infrastruktury na podstawie Regulaminu Nr 109.

- Wymaga się aby opony regenerowane były przystosowane do stosowania w autobusach komunikacji miejskiej zarówno w warunkach letnich jak i zimowych, zapewniające przebieg co najmniej 80.000 km

- Oferowane opony muszą być kompatybilne z obecnie używanymi przez Zamawiającego.

- W ceny jednostkowe poszczególnych opon należy wliczyć koszt wymiany (przełożenia) opony wraz 
z wyważeniem koła.

- Minimalny okres gwarancji na usługę regeneracji „na zimno” wynosi 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy.

- Dostawy cząstkowe realizowane będą po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym przez Zamawiającego najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych od zgłoszenia telefonicznego.

- Parametry techniczne opon regenerowanych metodą „na zimno”

| Lp. | Rozmiar opony | Minimalna głębokość rzeźby bieżnika | Rzeźba bieżnika |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 275/70 R 22.5 | 12 | kompatybilne z obecnie używanymi przez Zamawiającego |
| 2 | 265/70 R 19.5 | 12 | kompatybilne z obecnie używanymi przez Zamawiającego |
| 3. | 295/80 R 22.5 | 12 | kompatybilne z obecnie używanymi przez Zamawiającego |
| 4. | 435/45 R 22.5 | 12 | kompatybilne z obecnie używanymi przez Zamawiającego |
| 5. | 455/45 R 22.5 | 12 | kompatybilne z obecnie używanymi przez Zamawiającego |

- Zamówienie obejmuje również bezpłatny odbiór złomu gumowego (starych opon) od Zamawiającego.